UCHWAŁA NR XXII/201/2000

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 9 listopada 2000r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Układ drogowy – ul. Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym( tekst jednolity Dz. U. z 1999r Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, tekst jednolity )Rada Miejska w Mielcu postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Układ

drogowy – ul. Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza.

2. Plan niniejszy stanowi zmianę części miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca uchwalonego uchwałą

nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 listopada 1994r. ogłoszoną

w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego nr 11/94, poz. 114.

Dział 1

Przepisy ogólne

§ 2

Plan obejmuje obszar ulicy łączącej ul. Jagiellończyka z ul. Sienkiewicza oraz częściowo tereny przyległe do tej ulicy, o powierzchni ok. 4 ha, którego granice określa rysunek planu.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)ochrona interesów ponadlokalnych i lokalnych w zakresie ochrony

środowiska, ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, komunikacji

oraz infrastruktury technicznej,

2)utworzenie optymalnego połączenia komunikacyjnego dzielnicy

przemysłowej miasta z drogą tranzytową, umożliwiającego dalszy rozwój

tej dzielnicy, jako strategicznego obszaru miasta, przy minimalizacji

wzajemnych konfliktów.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1)tereny zieleni oznaczone literami ZI,

2)teren ulicy głównej oznaczony literami KG,

3)tereny ulic zbiorczych oznaczone literami KZ,

4)teren urządzeń i obiektów komunikacji kolejowej oznaczony literami

KK,

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe,

a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne

oraz określa się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele

zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych

w dalszych przepisach uchwały.

§ 5

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu na mapie w skali

1:1000, stanowiących załącznik graficzny do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi

ustaleniami planu:

1)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

zasadach zagospodarowania jako:

a)obowiązujące,

b)orientacyjne, których korekta może nastąpić pod warunkiem zapewnienia

prawidłowego zagospodarowania terenów objętych planem zgodnie z ich

przeznaczeniem,

2)nieprzekraczalne linie zabudowy,

3)orientacyjne linie podziału wewnętrznego, których korekta może nastąpić

pod warunkiem zapewnienia prawidłowego zagospodarowania terenów

objętych planem zgodnie z ich przeznaczeniem,

4)oznaczenie celów publicznych.

§ 6

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1

uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile

z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)rysunku planu - należy przez to rozumieć:

a)rysunek na mapie w skali 1:1000 o nazwie „miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego Układ drogowy – ul.Jagiellończyka –

- ul. Sienkiewicza, rysunek planu, ustalenia przestrzenne” - załącznik

do uchwały,

4)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie,

które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami

rozgraniczającymi,

5)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne

niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe

i nie może przeważać nad przeznaczeniem podstawowym.

# Dział 2

Przepisy szczegółowe

## Rozdział 1

Ustalenia dotyczące całego obszaru opracowania

§ 7

## Ochrona środowiska

- Z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego

Zbiornika Wód Podziemnych „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów” nr 425

wraz ze strefą ochronną, zatwierdzonego decyzją nr KDH1/013/6037/97

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18

lipca 1997r. ustala się zakaz lokalizacji inwestycji bez koniecznych

zabezpieczeń zapewniających pełną ochronę przed przenikaniem

zanieczyszczeń do wód i gleby.

- Ustala się zakaz lokalizacji usług szczególnie szkodliwych dla środowiska w rozumieniu przepisów szczególnych.

- Dopuszcza się lokalizację usług mogących pogorszyć stan środowiska,

w rozumieniu przepisów szczególnych, pod warunkiem, że nie będą one

powodować przekroczeń dopuszczalnych norm środowiska poza granicami

działek wydzielonych pod te usługi.

§ 8

## Usuwanie odpadów stałych

Usuwanie odpadów z terenu objętego planem ma następować poprzez

ogólnomiejski system usuwania odpadów w oparciu o pojemniki na śmieci

i selektywną zbiórkę odpadów oraz bezpośredni wywóz na miejskie wysypisko

śmieci.

§ 9

Infrastruktura techniczna

1. Ustala się rozbudowę, przebudowę, modernizację istniejących i budowę

nowych sieci infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się przebieg elementów liniowych oraz lokalizację urządzeń

i obiektów infrastruktury technicznej w powiązaniu z układem sieci

miejskiej.

3. Ustala się:

1)zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci

elektroenergetycznej,

2)odprowadzenie wód opadowych:

- z terenów ulic po oczyszczeniu do istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej,

- z terenów, w których dopuszcza się lokalizację usług, przy ich realizacji, do istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem ZI- 1, w których dopuszcza się

lokalizację usług, ustala się:

1)zaopatrzenie w gaz terenów, z istniejącej i rozbudowywanej sieci gazowej,

2)ogrzewanie obiektów indywidualne w sposób niepogarszający stanu

środowiska,

3)zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej,

4)odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej i rozbudowywanej

sieci kanalizacji sanitarnej oraz dopuszcza się, jako rozwiązanie

tymczasowe, realizację indywidualnych szczelnych zbiorników

bezodpływowych na ścieki z zapewnieniem ich odbioru na oczyszczalnię

ścieków,

5)obsługę telekomunikacyjną w oparciu o istniejące, rozbudowywane oraz

nowe sieci teletechniczne.

§ 10

Komunikacja

1.  Ustala się:

1)przebieg ciągu ulic oznaczonych symbolami KZ-1 i KZ-2 pod

istniejącą linią komunikacji kolejowej, której tereny są oznaczone

symbolem KK, oraz pod istniejącą ulicą główną, której teren jest

oznaczony symbolem KG,

2)konieczność zachowania pionowej skrajni przejazdu pod elementami

komunikacji wymienionymi w pkt.1 o wysokości 4.6m,

3)konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń na terenach

sąsiadujących z terenami ulic KZ-1 i KZ-2 na odcinku zagłębienia tych

ulic w stosunku do poziomu tych terenów.

- Dopuszcza się, jako rozwiązanie tymczasowe, przebieg ciągu ulic

oznaczonych symbolami KZ-1i KZ-2  w jednym poziomie z istniejącą

linią kolejową, której tereny są oznaczone symbolem KK oraz z istniejącą

ulicą główną, której teren jest oznaczony symbolem KG,

§ 11

Tymczasowy sposób zagospodarowania

Do czasu realizacji ulicy oznaczonej symbolem KZ-1 i KZ-2 ustala się:

1)obecny sposób zagospodarowania terenów na obszarze objętym planem,

2)zakaz rozbudowy budynków w sposób niezgodny z ustaleniami planu.

## Rozdział 2

## Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów

§ 12

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KG z przeznaczeniem pod:

1)ulicę główną o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 30m,

b)szerokość jezdni 7m,

2)ciągi piesze.

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną.

§ 13

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KZ-1 z przeznaczeniem pod:

1)ulicę zbiorczą o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 28-40m,

b)szerokość jezdni 7m,

2)ciągi piesze,

3)ścieżkę rowerową.

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną.

§ 14

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KZ-2 z przeznaczeniem pod:

1)ulicę zbiorczą o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 20-30m,

b)szerokość jezdni 7m,

2)ciągi piesze,

3)ścieżkę rowerową,

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną.

§ 15

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KZ-3 z przeznaczeniem pod:

1)ulicę zbiorczą o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 20m,

b)szerokość jezdni 10,5 m,

2)ciągi piesze,

3)ścieżkę rowerową,

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną,

§ 16

Wyznacza się teren komunikacji kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną oznaczony symbolem KK.

§ 17

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZI z przeznaczeniem pod zieleń

niską i izolacyjną.

2. Dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń i obiektów

infrastruktury technicznej.

§ 18

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZI-1 z przeznaczeniem pod

zieleń niską i izolacyjną.

2. Dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń i obiektów

infrastruktury technicznej.

3. Na części terenu wyznaczonej liniami podziału wewnętrznego i oznaczonej

symbolem U dopuszcza się lokalizację usług oraz ustala się:

1)dostęp do terenu z ulicy oznaczonej symbolem KG,

2)nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20m od krawędzi jezdni

ulicy oznaczonej symbolem KG i od osi torów linii kolejowej

biegnącej w terenie oznaczonym symbolem KK,

3)wysokość budynków do dwóch kondygnacji naziemnych,

4)możliwość podziału na działki budowlane z zapewnieniem:

a)dojazdu do każdej z wydzielonych działek budowlanych,

b)właściwej (w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych)

lokalizacji obiektów i urządzeń.

( 19

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZI-2 z przeznaczeniem pod

zieleń niską i izolacyjną.

2. Dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń i obiektów

infrastruktury technicznej.

3. Na części terenu wyznaczonej liniami podziału wewnętrznego i oznaczonej

symbolem KS dopuszcza się lokalizację garaży oraz ustala się:

1)dostęp do tej części terenu istniejącym ciągiem komunikacyjnym,

2)nieprzekraczalną linię zabudowy od strony terenów kolei jak oznaczono

w rysunku planu,

3)możliwość podziału na działki budowlane z zapewnieniem:

a)dojazdu do każdej z wydzielonych działek budowlanych,

b)właściwej (w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych)

lokalizacji obiektów i urządzeń.

( 20

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZI-3 z przeznaczeniem pod

zieleń niską i izolacyjną.

2. Dopuszcza się:

1)przebieg sieci oraz lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury

technicznej,

2)realizację drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do nieruchomości

położonej poza obszarem planu z drogi oznaczonej symbolem KZ-2.

#### Dział 3

#### Przepisy końcowe

( 21

Ustala się 15 % - tową stawkę w związku ze zmianą wartości nieruchomości objętych planem.

( 22

Traci moc uchwała nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 listopada

1994 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego miasta Mielca, ogłoszona w Dz. Urz. Województwa

Rzeszowskiego Nr 11 z dnia 30 listopada 1994 r., poz. 114, na obszarze

objętym planem, którego zakres jest oznaczony w rysunku planu – załącznik

do uchwały.

( 23

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Miasta Mielca

( 24

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budownictwa,

Zaopatrzenia i Rolnictwa.

( 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Mielec, dn. 22 września 1999r

##### URZĄD WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Informujemy, że tereny objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Układ drogowy – ul.Jagiellończyka – ul.Cyranowska”, położone na glebach IV – tej klasy bonitacyjnej

w zwartych kompleksach o powierzchni przekraczającej 1 ha, posiadają zgodę   Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1983r na ich nierolnicze przeznaczenie wyrażoną pismem GZ.sd.0601/Z-69609/83.

Niniejszym dołączamy w/w pismo wraz z załącznikiem graficznym

z oznaczonymi terenami posiadającymi zgodę na nierolnicze przeznaczenie oraz przedmiotowymi terenami objętymi planem.

Tereny położone na glebach IV – tej

klasy bonitacyjnej w zwartych kompleksach

o powierzchni przekraczającej 1 ha.

UCHWAŁA NR ............

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia ................

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Układ drogowy – ul.Jagiellończyka – ul.Sienkiewicza.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym( tekst jednolity Dz. U. z 1999r Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, tekst jednolity )Rada Miejska w Mielcu postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Układ

drogowy – ul.Jagiellończyka – ul.Sienkiewicza.

2. Plan niniejszy stanowi zmianę części miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca uchwalonego uchwałą

nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 listopada 1994r. ogłoszoną

w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego nr 11/94, poz. 114.

Dział 1

Przepisy ogólne

§ 2

Plan obejmuje obszar ulicy łączącej ul. Jagiellończyka z ul. Sienkiewicza oraz częściowo tereny przyległe do tej ulicy, o powierzchni ok. 4 ha, którego granice określa rysunek planu.

§ 3

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)ochrona interesów ponadlokalnych i lokalnych w zakresie ochrony

środowiska, ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, komunikacji

oraz infrastruktury technicznej,

2)utworzenie optymalnego połączenia komunikacyjnego dzielnicy przemysłowej miasta z drogą tranzytową, umożliwiajacego dalszy rozwój tej dzielnicy, jako strategicznego obszaru miasta, przy minimalizacji wzajemnych konfliktów.

§ 4

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1)tereny zieleni oznaczone literami ZI,

2)teren ulicy głównej oznaczony literami KG,

3)tereny ulic zbiorczych oznaczone literami KZ,

4)teren urządzeń i obiektów komunikacji kolejowej oznaczony literami

KK,

5)zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe,

a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne.

3. Tereny, o których mowa w ust. 2 mogą być w całości wykorzystane na cele

zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na zasadach ustalonych

w dalszych przepisach uchwały.

§ 5

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu na mapie w skali

1:1000, stanowiących załącznik graficzny do uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi

ustaleniami planu:

1)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

zasadach zagospodarowania jako:

a)obowiązujące,

b)orientacyjne, których korekta może nastąpić pod warunkiem zapewnienia

prawidłowego zagospodarowania terenów objętych planem zgodnie z ich

przeznaczeniem,

2)nieprzekraczalne linie zabudowy,

3)orientacyjne linie podziału wewnętrznego, których korekta może nastąpić

pod warunkiem zapewnienia prawidłowego zagospodarowania terenów

objętych planem zgodnie z ich przeznaczeniem,

4)oznaczenie celów publicznych.

§ 6

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1

uchwały,o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile

z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)rysunku planu - należy przez to rozumieć:

a)rysunek na mapie w skali 1:1000 o nazwie „miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego Układ drogowy – ul.Jagiellończyka –

- ul.Sienkiewicza, rysunek planu, ustalenia przestrzenne” - załącznik

do uchwały,

4)przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie,

które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami

rozgraniczającymi,

5)przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne

niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe

i nie może przeważać nad przeznaczeniem podstawowym,

6)terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju

przeznaczenia, wyznaczony w rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 7

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określić wg. zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oraz ustaleń dotyczących całego obszaru opracowania.

# Dział 2

Przepisy szczegółowe

## Rozdział 1

Ustalenia dotyczące całego obszaru opracowania

§ 8

## Ochrona środowiska

- Z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego

Zbiornika Wód Podziemnych „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów” nr 425 wraz ze strefą ochronną, zatwierdzonego decyzją nr KDH1/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 lipca 1997r. ustala się zakaz lokalizacji inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń zapewniających pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby.

- Ustala się zakaz lokalizacji usług szczególnie uciążliwych w rozumieniu przepisów szczególnych.

- Dopuszcza się lokalizację usług mogących pogorszyć stan środowiska, w rozumieniu przepisów szczególnych, pod warunkiem, że nie będą one powodować przekroczeń dopuszczalnych norm środowiska poza granicami działek wydzielonych pod te usługi.

§ 9

## Usuwanie odpadów stałych

Usuwanie odpadów z terenu objętego planem ma następować poprzez ogólnomiejski system usuwania odpadów w oparciu o pojemniki na śmieci

i selektywną zbiórkę odpadów oraz bezpośredni wywóz na miejskie wysypisko śmieci.

§ 10

Infrastruktura techniczna

1. Ustala się rozbudowę, przebudowę, modernizację istniejących i budowę

nowych sieci infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza się przebieg elementów liniowych oraz lokalizację urządzeń

i obiektów infrastruktury technicznej w powiązaniu z układem sieci

miejskiej.

3. Ustala się:

1)zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci

elektroenergetycznej,

2)odprowadzenie wód opadowych:

- z terenów ulic po oczyszczeniu do istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej,

- z terenów, w których dopuszcza się lokalizację usług, przy ich realizacji, do istniejącej i rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem ZI- 1, w których dopuszcza się

lokalizację usług, ustala się:

1)zaopatrzenie w gaz terenów, z istniejącej i rozbudowywanej sieci gazowej,

2)ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne kotłownie opalane gazem

lub olejem opałowym,

3)zaopatrzenie w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej

4)odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej i rozbudowywanej

sieci kanalizacji sanitarnej oraz dopuszcza się, jako rozwiązanie

tymczasowe, realizację indywidualnych szczelnych zbiorników

bezodpływowych na ścieki z zapewnieniem ich odbioru na oczyszczalnię

ścieków,

5)obsługę telekomunikacyjną w oparciu o istniejące, rozbudowywane oraz

nowe sieci teletechniczne.

§ 11

Komunikacja

1.  Ustala się:

1)przebieg ciągu ulic oznaczonych symbolami KZ-1 i KZ-2 pod

istniejącą linią komunikacji kolejowej, której tereny są oznaczone

symbolem KK, oraz pod istniejącą ulicą główną, której teren jest

oznaczony symbolem KG,

2)konieczność zachowania pionowej skrajni przejazdu pod elementami

komunikacji wymienionymi w pkt.1 o wysokości 4.6m,

3)konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń na terenach

sąsiadujących z terenami ulic KZ-1 i KZ-2 na odcinku zagłębienia tych

ulic w stosunku do poziomu tych terenów.

- Dopuszcza się, jako rozwiązanie tymczasowe, przebieg ciągu ulic

oznaczonych symbolami KZ-1i KZ-2  w jednym poziomie z istniejącą

linią kolejową, której tereny są oznaczone symbolem KK oraz z istniejącą

ulicą główną, której teren jest oznaczony symbolem KG,

§ 12

Tymczasowy sposób zagospodarowania

Do czasu realizacji ulicy oznaczonej symbolem KZ-1 i KZ-2 ustala się:

1)obecny sposób zagospodarowania terenów na obszarze objętym planem,

2)zakaz rozbudowy budynków w sposób sprzeczny z ustaleniami planu.

## Rozdział 2

## Ustalenia dotyczące poszczególnych terenów

§ 13

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KG z przeznaczeniem pod:

1)ulicę główną o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 30m,

b)szerokość jezdni 7m,

2)ciągi piesze.

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną.

§ 14

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KZ-1 z przeznaczeniem pod:

1)ulicę zbiorczą o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 28-40m,

b)szerokość jezdni 7m,

2)ciągi piesze,

3)ścieżkę rowerową.

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną.

§ 15

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KZ-2 z przeznaczeniem pod:

1)ulicę zbiorczą o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 20-30m,

b)szerokość jezdni 7m,

2)ciągi piesze,

3)ścieżkę rowerową,

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną.

§ 16

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem KZ-3 z przeznaczeniem pod:

1)ulicę zbiorczą o następujących parametrach:

a)szerokość w liniach rozgraniczających 20m,

b)szerokość jezdni 10,5 m,

2)ciągi piesze,

3)ścieżkę rowerową,

2. Ustala się konieczność zagospodarowania terenów niewykorzystanych pod

nawierzchnie komunikacyjne zielenią niską i izolacyjną,

§ 17

Wyznacza się teren komunikacji kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną oznaczony symbolem KK.

§ 18

Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZI z przeznaczeniem pod zieleń

niską i izolacyjną.

§ 19

1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem ZI-1 z przeznaczeniem pod

zieleń niską i izolacyjną.

2. Na części terenu wyznaczonej liniami podziału wewnętrznego i oznaczonej

symbolem U dopuszcza się lokalizację usług nieprodukcyjnych i handlu oraz

ustala się:

1)dostęp do terenu z ulicy oznaczonej symbolem KG,

2)nieprzekraczalną linie zabudowy w odległości 40m od krawędzi jezdni

ulicy oznaczonej symbolem KG i od osi torów linii kolejowej

biegnącej w terenie oznaczonym symbolem KK,

3)możliwość podziału na działki budowlane z zapewnieniem:

a)dojazdu do każdej z wydzielonych działek budowlanych,

b)właściwej (w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych)

lokalizacji obiektów i urządzeń.

( 20

1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZI-2 z przeznaczeniem pod

zieleń niską i izolacyjną.

2. Na części terenu wyznaczonej liniami podziału wewnętrznego i oznaczonej

symbolem KS dopuszcza się lokalizację garaży oraz ustala się:

1)dostęp do tej części terenu istniejącym ciągiem komunikacyjnym,

2)nieprzekraczalną linię zabudowy od strony terenów kolei jak oznaczono

w rysunku planu,

3)możliwość podziału na działki budowlane z zapewnieniem:

a)dojazdu do każdej z wydzielonych działek budowlanych,

b)właściwej (w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych)

lokalizacji obiektów i urządzeń.

#### Dział 3

#### Przepisy końcowe

( 21

Ustala się ........- procentową stawkę w związku ze zmianą wartości nieruchomości objętych planem.

( 22

Traci moc uchwała nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 listopada

1994 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego miasta Mielca, ogłoszona w Dz. Urz. Województwa

Rzeszowskiego Nr 11 z dnia 30 listopada 1994 r., poz. 114, na obszarze

objętym planem, którego zakres jest oznaczony w rysunku planu – załącznik

do uchwały.

( 23

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Miasta Mielca

( 24

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budownictwa, Zaopatrzenia i Rolnictwa.

( 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Mielec, dn. 22 września 1999r

##### URZĄD WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Informujemy, że tereny objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Układ drogowy – ul.Jagiellończyka – ul.Cyranowska”, położone na glebach IV – tej klasy bonitacyjnej

w zwartych kompleksach o powierzchni przekraczającej 1 ha, posiadają zgodę   Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1983r na ich nierolnicze przeznaczenie wyrażoną pismem GZ.sd.0601/Z-69609/83.

Niniejszym dołączamy w/w pismo wraz z załącznikiem graficznym

z oznaczonymi terenami posiadającymi zgodę na nierolnicze przeznaczenie oraz przedmiotowymi terenami objętymi planem.

Tereny położone na glebach IV – tej

klasy bonitacyjnej w zwartych kompleksach

o powierzchni przekraczającej 1 ha.