# Uchwała  Nr IV /28/ 98

###### Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 29 grudnia 1998r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Mielec – Osiedle Mościska”.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz  art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz.415 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Mielcu postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec-Osiedle  Mościska”,

stanowiący zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca, uchwalonego uchwałą Nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 listopada 1994r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 11/94 poz. 114 z dnia 30 listopada 1994r., zwanego w dalszej części uchwały planem.

###### Przepisy ogólne

§ 2

- Plan obejmuje fragment obszaru osiedla Mościska w Mielcu o pow. około 8,65 ha.

- Ustalenia planu stanowi treść niniejszej uchwały a jej załącznikiem jest rysunek planu na mapie w skali 1:1000, obowiązujący w zakresie oznaczeń w nim zastosowanych.

- Linie rozgraniczające tereny, granice stref technicznych, przebieg sieci infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu liniami przerywanymi i kropkowanymi, zostały określone orientacyjnie a  ich uściślenie nastąpi na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pod warunkiem nie naruszania możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem.

- Na terenie objętym planem należy uwzględnić warunki, wynikające z położenia w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów”,

określone w dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej decyzją

Nr KDH/013/6037/97 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 18 lipca 1997r.

- Według opracowania - ”Ocena oddziaływania hałasu lotniczego na środowisko lotniska WSK Mielec”, wykonanego przez Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych

„ POLCONSULT” w Warszawie, w czerwcu 1992r., teren objęty planem położony jest w

zasięgu oddziaływania  hałasu lotniczego o poziomie 65dB – 60dB .

Przepisy szczegółowe

§ 3

Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku       planu symbolami :

## MN 1    - powierzchnia około 1,25 ha – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

1/ w granicach terenu, należy wydzielić tereny pod:

a/ budowę domów jednorodzinnych, wolnostojących:

- na 1 dom mieszkalny teren o powierzchni około 500 – 800 m2,

- szerokość działek około 20 – 23 m,

b/   ulice wewnętrzne osiedlowe:

- szerokość ulic w liniach rozgraniczających 8 m,

- szerokość jezdni 5 m,

c/  - miejsca postojowe samochodów, w wydzielonych zatokach - 1 miejsce

na 3 domy jednorodzinne ,

d/ -  zieleń wypoczynkową ( plac zabaw dla dzieci, o pow. 0,10-0,15ha )

i izolacyjną od ulic,

2/ w liniach rozgraniczających ulic wewnętrznych, od strony zabudowy ,

przewidzieć należy jednostronny chodnik szerokości 1,5 m,

3/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy

wewnętrznej  -  8 m,

4/ wzdłuż ulic wewnętrznych, osiedlowych,  przewiduje się przebieg sieci

infrastruktury technicznej ( wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,

energetycznej ),

5/ układ ulic wewnętrznych osiedlowych powiązać należy z  istniejącymi

ulicami wewnętrznymi, przebiegającymi w granicach  terenu oznaczonego

na    rysunku planu symbolem MR(O) 1, oraz projektowaną ulicą lokalną,

oznaczoną na rysunku planu   symbolem KL,

6/ zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych oraz budynków

gospodarczych .

- MZ    -  powierzchnia około 0,83 ha -  teren hotelu:

1/ hotel na około 100 miejsc noclegowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi

( część gastronomiczna z zapleczem kuchennym, część administracyjna, część

techniczna, sale konferencyjne), o pow. zabudowy ok.2600 m2 ,

2/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni

projektowanej ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu

symbolem KL-15  m,

3/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zachodniej granicy terenu, stanowiącej

jednocześnie granicę z terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej

„EURO-PARK” w Mielcu -25 m,

4/ zapewnić należy około 50 miejsc postojowych samochodów - 1 miejsce

postojowe na 2 miejsca noclegowe  ,

5/ zaleca się sytuowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających

projektowanej ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL,

6/ w granicach terenu  należy wyodrębnić teren pod zieleń wypoczynkową, ogólnodostępną, o pow. 10- 15 m2 na jedno miejsce noclegowe.

### U 1     powierzchnia około 0,09 ha – teren usług komercyjnych:

1/ usługi nie pogarszające stanu środowiska, w rozumieniu obowiązujących w tym

zakresie przepisów szczególnych,

2/ dopuszcza się łączenie funkcji usługowych z funkcją mieszkalną,

3/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni :

a/ projektowanej ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu

symbolem  KL – 15 m,

b/ ulicy wewnętrznej osiedlowej – 8 m,

4/ zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.

4. US  -    powierzchnia około 0,38 ha – teren urządzeń sportowo- rekreacyjnych:

1/ teren należy wyodrębnić z otoczenia pasem zieleni izolacyjnej,

2/ szerokość pasa zieleni izolacyjnej, od projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej

na rysunku planu symbolem KL (stanowiącego w większości strefę techniczną

od linii energetycznej 15KV) - 7 m; w pasie tym winny być nasadzone  drzewa

niskie i krzewy,

3/ dopuszcza się realizację obiektów związanych z funkcją terenu,

4/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni projektowanej

ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem  KL- 15m,.

5.MN 2  - powierzchnia terenu około 0,80 ha – teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej:

1/ powierzchnia terenu na 1 dom mieszkalny około 890 m2  ,

2/ szerokość działek 20 – 22 m,

3/ ściśle określona linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni projektowanej

ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL – 20 m,

4/ zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych, oraz budynków

gospodarczych,

5/ w strefie technicznej od linii energetycznej 15KV przewidzieć należy pas zieleni

izolacyjnej, niskich drzew i krzewów ozdobnych,

6/ zapewnić należy miejsca postojowe samochodów - 1 miejsce na 3 domy

mieszkalne.

#### 6.NOp -    powierzchnia około 0,01 ha – teren osiedlowej przepompowni ścieków:

1/ teren należy wyodrębnić z otoczenia zielenią izolacyjną,

2/ zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.

7.KL -     powierzchnia około 0,63 ha – ulica lokalna projektowana:

1/ szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających- 15 m,

2/ szerokość jezdni – 6 m,

3/ w liniach rozgraniczających ulicy, chodniki obustronne, szerokości 1,5 - 2,0 m,

4/ wzdłuż ulicy przebiegać będą główne sieci infrastruktury technicznej

( wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej),

5/ do czasu realizacji ulica pełnić będzie funkcję ulicy wewnętrznej , dojazdowej

do osiedla ( od ul. Pogodna).

8.ZI -      powierzchnia około 0,07 ha – teren zieleni izolacyjnej :

pas zieleni izolacyjnej, niskich drzew i krzewów,  w strefie technicznej , linii

energetycznej 15 KV.

9.MR(O) 1 -powierzchnia około 1,15 ha – teren zespołu zabudowy zagrodowej:

1/ dopuszcza się  adaptację zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną,

2/ z ulicy wewnętrznej osiedlowej,  dojazdy na tereny oznaczone  na rysunku

planu symbolami MN3 i U2.

10.U 2 -  powierzchnia  0,20 ha – teren usług komercyjnych:

1/ usługi nie pogarszające stanu środowiska przyrodniczego , w rozumieniu

obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych,

2/ dopuszcza się łączenie funkcji usługowej z funkcją mieszkaniową,

3/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy

wewnętrznej osiedlowej, przebiegającej  na terenie oznaczonym na rysunku

planu symbolem MR(O) 1 - 7 m.

4/ zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.

11.MN 3 – powierzchnia  około 0,92 ha – teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1/ realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach

o pow. około 1000m2 ,

2/ wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej,  przewiduje się  przebieg sieci

infrastruktury technicznej,

3/ dojazdy od ul. Pogodna:

a/ istniejącymi ulicami dojazdowymi, oznaczonymi na rysunku planu

symbolami DW 2 i  DW 3,

b/ projektowaną ulicą lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem  KL,

c/ dotychczasowymi dojazdami ,w granicach własności działek nr ew. 1268/4

i 1258/7,

4/ do działek o nr ew. 1268/4 i 1258/7, przewiduje się dojazdy od istniejącej

ulicy   wewnętrznej,  dojazdowej, przebiegającej w granicach  terenu

oznaczonego na rysunku   planu symbolem  MR(O) 1,

5/ ściśle określona linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni

projektowanej ulicy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL- 8 m,

6/ zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń usługowych oraz budynków

gospodarczych ,

7/ dopuszcza się lokalizację budynków garażowych.

12.MN 4 -     powierzchnia około 0,32 ha – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1/  minimalna powierzchnia działek nowej zabudowy jednorodzinnej około

1000 m2,

2/  dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń usługowych,

komercyjnych, nie powodujących pogorszenia stanu środowiska,

w rozumieniu  obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych,

oraz łączenia funkcji usługowych z funkcją mieszkalną,

3/  ściśle określona linia zabudowy od projektowanej ulicy lokalnej,

oznaczonej na rysunku planu symbolem KL – 20m,

4/  nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy

Pogodna – 15 m,

##### 5/  zakaz lokalizacji budynków gospodarczych ,

6/ dopuszcza się lokalizację budynków garażowych .

##### 13.MR(O)2 – powierzchnia około 0,24 ha – teren zabudowy zagrodowej :

1/ dopuszcza się adaptację zabudowy zagrodowej na zabudowę

mieszkaniową  jednorodzinną,

2/ dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3/ dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń usługowych służby zdrowia.

- MRMN 1-  powierzchnia około 0,32 ha,

- MRMN 2-  powierzchnia około 0,26 ha,

- MRMN 3-  powierzchnia około 0,37 ha,

- MRMN 4 - powierzchnia około 0,38 ha

– tereny zabudowy zagrodowej i  mieszkaniowej jednorodzinnej :

1 / dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej na zabudowę

mieszkaniową  jednorodzinną,

2/ dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3/ nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni

ulicy Pogodna – 15 m,

4/ na nowo tworzonych działkach, zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń

usługowych oraz budynków gospodarczych,

5/ dopuszcza się lokalizację budynków garażowych.

18. DW 1 -   powierzchnia około 0,07 ha,

19. DW 2 -   powierzchnia około 0,08 ha,

20. DW 3 -   powierzchnia około 003 ha,

21. DW 5 -   powierzchnia około 0,05 ha

– ulice dojazdowe istniejące; szerokość w liniach rozgraniczających 4 – 5 m.

22. R -         pas zieleni nie urządzonej  szerokości 4 m, do obsługi rowów melioracyjnych;

zakaz zabudowy, zadrzewiania i zakrzewiania.

23. Na terenach położonych w granicach stref technicznych należy zachować warunki

wynikające z przepisów szczególnych.

- Proces inwestycyjny należy poprzedzić badaniami warunków gruntowo-wodnych,

a wyniki tych badań uwzględnić przy realizacji obiektów budowlanych.

- W obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, należy zastosować podwyższoną

izolacyjność akustyczną.

Wymagany, wypadkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych

budynków, z uwzględnieniem wszystkich otworów, nie może być mniejszy niż 30 dB.

§ 4.

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- Budynki mieszkalne:

1/ parterowe z poddaszem mieszkalnym; możliwość podpiwniczenia określą badania o

których mowa w § 3 ust.24,

2/ poziom parteru nie wyżej niż 0,6m nad poziom terenu,

3/ bryła budynków oparta na rzucie prostokąta , z dachem dwuspadowym o kącie

nachylenia 30 - 400,

4/ dopuszcza się rozczłonkowanie bryły budynków w postaci : skrzydeł, werand

a w połaci dachów, zastosowanie lukarn,

5/ zadaszone elementy bryły budynków winny posiadać jednakowe kąty nachylenia

dachów i daszków,

6/  budynki sytuowane w obrębie poszczególnych terenów winny być ujednolicone

w zakresie:

a/ zachowania kąta nachylenia połaci dachowych,

b/ materiałowego pokrycia dachowego,

7/ w zagospodarowaniu poszczególnych działek i terenów należy uwzględnić znaczny

udział zieleni ozdobnej.

- Budynek hotelu:

1/ parterowy z poddaszem użytkowym,

2/ budynek hotelu  winien harmonizować z architekturą projektowanej zabudowy

mieszkaniowej,

- Budynki usługowe parterowe; w kształtowaniu ich formy należy stosować odpowiednio

zasady jak w ust.1.

§ 5.

1.  Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1/ komunikacja:

Teren objęty opracowaniem planu z układem komunikacyjnym miasta Mielca

powiązany  będzie:

a/ ulicą Pogodną, przebiegającą wzdłuż wschodniej granicy opracowania planu,

b/ projektowaną ulicą lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KL, łączącą

ulicę   Pogodną z projektowanym przełożeniem ulicy Wojska Polskiego ( na terenie

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ EURO- PARK” w Mielcu, położonym

po zachodniej  stronie  granicy opracowania  planu ),

2/ zaopatrzenie w wodę do celów bytowo - gospodarczych, z miejskiej sieci

wodociągowej ,

3/ ścieki sanitarne odprowadzane będą:

a/ do zakładowej oczyszczalni ścieków, Specjalnej Strefy Ekonomicznej

„EURO- PARK” w Mielcu, za pośrednictwem projektowanej sieci kanalizacyjnej,

poprzez  projektowaną ,osiedlową przepompownię ścieków, zlokalizowaną na

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem NO p ( kanalizacja osiedlowa

będzie posiadała  rezerwę dla odbioru ścieków z terenów zabudowy przy

ul. Pogodna),

b/ z terenów zainwestowanych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: MR (O)-1,

MR(O) 2, MRMN 1, MRMN 2, MRMN 3, MRMN 4 i MN 4,  do czasu realizacji

sieci  kanalizacyjnej o której mowa  pkt  „ a”, dopuszcza się odprowadzenie ścieków

sanitarnych do istniejących szamb,

4/ wody opadowe ,oczyszczone, odprowadzane będą  do rowów melioracyjnych,

okalających teren objęty planem od strony zachodniej i południowej,

5/ zasilanie w energię elektryczną:

a/ z projektowanej stacji transformatorowej STS R p  20/400 k VA , której realizację

przewiduje się w miejsce istniejącej stacji transformatorowej ŻH 20/160 k VA,

oznaczonej na rysunku planu symbolem  EE 1,

b/ z projektowanej stacji transformatorowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem

EE 2, której usytuowanie przewiduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu

symbolem MZ,

c/ zasilanie stacji  transformatorowych doprowadzić należy odcinkami linii

napowietrznych ,od istniejącej linii energetycznej 15 KV w Mościskach,

d/ projektowaną zabudowę należy zasilić energetycznymi liniami kablowymi niskiego

napięcia, poprowadzonymi w pętli, poprzez typowe szafy kablowe,

6/ zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej sieci gazociągów średnioprężnych oraz

projektowanego gazociągu średnioprężnego, wyprowadzonego od stacji gazowej

I stopnia  w Mościskach,

7/ zaopatrzenie w ciepło:

a/ z indywidualnych kotłowni wbudowanych, ogrzewanych gazem,  olejem

opałowym lub innym źródłem energii nie pogarszającym stanu środowiska,

b/ istniejące, wbudowane kotłownie na paliwo stałe należy zmodernizować w sposób

minimalizujący ich oddziaływanie na środowisko,

8/ obsługę łączności przewodowej poprzez rozbudowę telefonicznych sieci abonenckich,

przebiegających przez teren objęty opracowaniem planu, wyprowadzonych

z istniejącej centrali telefonicznej w Mielcu.

- Wyposażenie w infrastrukturę techniczną należy dostosować do warunków określonych przez dysponentów sieci i urządzeń.

§ 6.

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:

- Odpady stałe należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ,w granicach poszczególnych  działek, z obowiązkiem ich opróżniania na zasadach stosowanych w mieście  Mielcu.

2.  Istniejące szamba, dopuszczone do gromadzenia ścieków sanitarnych do czasu realizacji

sieci kanalizacyjnej, winny być szczelne, zapewniające ochronę wód podziemnych przed   zanieczyszczeniem .

3. Ogrzewanie z kotłowni ekologicznych , nie pogarszających stanu środowiska naturalnego.

Przepisy końcowe.

§ 7.

Tereny objęte niniejszym planem, mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 8.

Ustala się 15 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, za wzrost wartości

nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Mielec – Osiedle Mościska”.

§ 9.

Uchyla się uchwałę  Nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 listopada 1994r.,

ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 11/94,poz. 114 z dnia 30 listopada 1994r., z późniejszymi zmianami, w części odnoszącej się do terenów objętych  niniejszą uchwałą.

§ 10.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi  Miasta Mielca.

§ 11.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budownictwa, Zaopatrzenia
i  Rolnictwa.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego.